Rapportmall  ythållfasthetsprovning och vidhäftningsprovning

| Adress: |
| --- |
| Datum: | Prov utfört av: |
| Objekt: | Kontrollplats: |
| Mtrl: | Läggningsdatum: |
| Mätinstrument: | Kalibreringsdatum mätinstrument: |

Ythållfasthetsprovning   		Vidhäftningsprovning till underlag

- Använd skyddshandskar, hörselskydd och andningsmask.

- Kontrollera att dragklackarna har plan yta, om inte kassera/slipa om dem. Rugga upp klackytan med sandpapper.

- Borra anvisning i ytan (2 mm) för ythållfasthetsprovning respektive 5 mm ner i underlaget vid vidhäftningsprov till underlag. Borsta eller dammsug bort borrkaxet.

- Se till att de inre kanterna i anvisningen är raka och inte naggade, om inte, borra en ny anvisning.

- Mät yttemperaturen vid varje mätserie med IR-kamera alternativt yttermometer.

- Limning sker med epoxi (Bondmaster, Double Bubbel), väntetid minst 3 timmar vid 20 °C och 6 timmar vid 12 °C.

- Används manuella instrument, veva lugnt i jämn takt.

- I produktbladen angivna hållfasthetsvärden gäller efter 28 dygns härdning vid 23 °C och 50% RF. Observera att provdragning vid tidigare skeden ger lägre hållfasthetsvärden samt att härdning vid lägre temperatur ger en långsammare hållfasthetstillväxt.

| Mät-punkt | Plats* | Avl. värde | Kal. värde MPa | Mv MPa | Brott-yta** | Temp. i mtrl.yta | Datum-tid limning | Datum-tid dragning | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Hänvisa till plats, eventuellt enligt ritning.

** Vid ojämnt brott, ange förhållande, t.ex. brottyta B/C 80/20 betyder 80 % av brottet ligger i avjämningen och 20 % i limmet.

Kodning för dragklackarnas brottyta

A	Brott i underlaget

B	Brott i avjämningsmassan / annat ytskikt

C	Brott i limskiktet

A/B	Brott i vidhäftningsskiktet mellan underlag och avjämningsmassa / annat ytskikt

B/C	Brott i vidhäftningsskiktet mellan avjämningsmassan / annat ytskikt och limskiktet

C/D	Brott mellan två avjämningsskikt, topp och basning.

| Ansvarig kvalitetsledares underskrift | Ort, datum |
| --- | --- |
| Platschefens underskrift | Ort, datum |